附件2:

江津中心医院儿科大楼车辆进出收费及引导系统设备清单报价

| 序号 | 设备名称 | 配置 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理设备 |
| 1 | 千兆光纤收发器 | 1000M光纤收发器 | 宏纤 | 对 | 1 |  |  |  |
| 2 | 交换机 | H3C 1516L 16口100M 网路 10/100Base 以太网传输距离 达到100米 工作温度： 0℃到40℃ 湿度：相对湿度 5%到95% | H3C | 台 | 1 |  |  | 室外楼道级交换机 |
| 小计 |  |  |
| 二、一进一出（新建） |
| 1 | 地磁检测器 | 出入口栏杆机使用 | 好运通 | 台 | 2 |  |  | 含对应地感线、底座等 |
| 2 | 智能道闸 （直杆） | 起降时间3S；运行寿命≥500万次；尺寸：311（L）×361(W)×1040(H), 3米八角直杆（左定） | 好运通 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 智能道闸 （直杆） | 起降时间3S；运行寿命≥500万次；尺寸：311（L）×361(W)×1040(H), 4米八角直杆（左定） | 好运通 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 车牌识别仪 | 一体化自动识别摄像机，百万高清像素、网络型； 镜头； 防护罩； 摄像机支架； 防水等级IP66 | 好运通 | 台 | 2 |  |  | 自带补光、含防护罩、车牌识别仪安装在RFID一体机立柱上； |
| 5 | 信息显示屏（套件） | 32*128点阵，单红，半户外；688*250*183mm（长*宽*厚）；支架高1100mm；显示停车时长、收费金额等 | 好运通 | 台 | 2 |  |  | 出入口显示车牌信息 |
| 6 | 交换机 | H3C 1516L 16口100M 网路 10/100Base 以太网传输距离 达到100米 工作温度： 0℃到40℃ 湿度：相对湿度 5%到95% | H3C | 台 | 1 |  |  | 室外楼道级交换机 |
| 7 | “重庆交通信息卡”（电子牌）RFID一体机设备 | 立柱式一体机：全向调节 空中接口协议：ISO18000-6C 工作频率：840～845MHz 通讯端口：RJ45 尺寸：（长）797mm*（宽）569mm*（高）1950mm PSAM加密卡座：2个 稳定识别距离：0~15米（可调） 防护等级：IP56 | 定制 | 套 | 2 |  |  | 读取“重庆交通信息卡”（电子牌） 免费使用 |
| 8 | 岗亭收费PC机 | CPU：Intel i3； 内存：4 GB； 硬盘：1T； 19寸液晶显示器。 | 兼容 计算机 | 套 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |
| 三、线材、辅材、基础建设 |
| 1 | 网线 | 超5类网线 | 天诚 | 箱 | 1 |  |  |  |
| 2 | 220V电源线 | RVV3*2.5mm2 | 湖南华菱 | 米 | 100 |  |  |  |
| 3 | 控制箱 |  | 定制 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 光纤 | 单模 4芯光纤 | 定制 | 米 | 600 |  |  |  |
| 5 | 尾纤 | 3米尾纤 | 定制 | 条 | 8 |  |  |  |
| 6 | 光纤终端盒 | 4芯 | 国产 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 光纤耦合器 | 国标 | 国产 | 个 | 8 |  |  |  |
| 8 | 光纤融纤 |  | 定制 | 次 | 1 |  |  |  |
| 9 | 控制线 | RVV12*0.5 | 湖南华菱 | 米 | 100 |  |  |  |
| 10 | PVC管 | Φ25 | 国产 | 米 | 200 |  |  |  |
| 11 | 波纹管 | Φ32 | 国产 | 圈 | 1 |  |  |  |
| 12 | 插线板 | 6个3孔 | 公牛 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 穿电源线、网线 |  | 定制 | 米 | 800 |  |  |  |
| 14 | 地感线圈 |  | 定制 | 套 | 4 |  |  |  |
| 15 | 施工及运输费 |  | 定制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 除渣费 |  | 定制 | 项 | 1 |  |  |  |
| 小计 |  |  |
| 四 | 合计【（一）+（二）+（三）】 |  |  |
| 五 | 设备工程安装、调试、集成及管理费用 |  |  |
| 六 | 税金：【（四）+（五）】 |  |  |
| 总计：（大写） |  |  |