重庆市江津区中心医院

竞争性谈判文件

项目名称:  儿科大楼多功能学术报告厅扩音系统等设备

重庆市江津区中心医院

二○一八年一月二十六日

第一部分  投标邀请

重庆市江津区中心医院对   儿科大楼多功能学术报告厅扩音系统等设备，进行竞争性谈判采购，兹邀请相关供应商参加报价和谈判。

采购项目内容：

儿科大楼多功能学术报告厅扩音系统等设备 最高限价（单价）如下：

| 分包号 | 拟采购项目名称 | 申请 科室 | 单位 | 数量 | 预计单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿科大楼多功能学术报告厅扩音系统 | 医学装备科 | 套 | 1 | 33.5 | 33.5 |
| 2 | UPS电源 | 外科ICU | 套 | 1 | 15 | 15 |

一、谈判文件获取方法：在江津区中心医院外网上自行下载。

二、谈判文件份数：正本壹份。

三、投标报名截止时间：2018 年 1月 31日14时30分。

四、谈判时间、地点：以通知时间为准。届时请参加谈判的单位法人或法人委托人参与谈判。

五、投标人资格要求

1、法人营业执照（复印件加盖印章）

2、税务登记证（复印件加盖印章）

3、法人代表授权书、生产厂家授权文件或逐级授权书（原件）

4、其他国家及地方规定相关资质（复印件加盖印章）

六、招标人联系方式：

联系电话：023-47217489

联系传真：023-47521342

联 系 人：钟老师

地    址：重庆市江津区鼎山街道江州大道725号

第二部份  主要技术要求

分包一：儿科大楼多功能学术报告厅扩音系统

一、主要技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩声音箱 | 单元组件 高音 1×1" 低音 1×15" (305mm) 连接器 2×NEUTRIK NL4 频响 56Hz-18kHz±3dB 灵敏度(1W/1M) 99dB 最大声压 127dB 额定功率 400Watts 最大功率 1600Watts 覆盖范围 100°Hor. ×55°Vert. 标称阻抗 8Ω 推荐功放机 800 to 1000 Watts into 8Ω 尺寸(高×宽×深) 740×475×440mm 净重(只) 26kg | 只 | 4 |  |
| 2 | 中置音箱 | 单元组件 高音 1×1" 低音 1×15" (305mm) 连接器 2×NEUTRIK NL4 频响 56Hz-18kHz±3dB 灵敏度(1W/1M) 99dB 最大声压 127dB 额定功率 400Watts 最大功率 1600Watts 覆盖范围 100°Hor. ×55°Vert. 标称阻抗 8Ω 推荐功放机 800 to 1000 Watts into 8Ω 尺寸(高×宽×深) 740×475×440mm 净重(只) 26kg | 只 | 2 |  |
| 3 | 低音音箱 | 单元组件 高音 / 低音 1×18" (460mm) 连接器 2×NEUTRIK NL4 频响 45Hz-350Hz±3dB 灵敏度(1W/1M) 101dB 最大声压 128dB 额定功率 600Watts 最大功率 2400Watts 覆盖范围 / 标称阻抗 8Ω 推荐功放机 1000 to 1200 Watts into 8Ω 尺寸(高×宽×深) 695×545×600mm 净重(只) 45kg | 只 | 2 |  |
| 4 | 返听音箱 | 单元组件 高音 1×1" 低音 1×12" (305mm) 连接器 2×NEUTRIK NL4 频响 60Hz-18kHz±3dB 灵敏度(1W/1M) 96dB 最大声压 126dB 额定功率 300Watts 最大功率 1200Watts 覆盖范围 100°Hor. ×55°Vert. 标称阻抗 8Ω 推荐功放机 600 to 800 Watts into 8Ω 尺寸(高×宽×深) 600×410×365mm 净重(只) 19kg | 只 | 2 |  |
| 5 | 补声音箱 | 单元组件 高音 1×1" 低音 1×12" (305mm) 连接器 2×NEUTRIK NL4 频响 60Hz-18kHz±3dB 灵敏度(1W/1M) 96dB 最大声压 126dB 额定功率 300Watts 最大功率 1200Watts 覆盖范围 100°Hor. ×55°Vert. 标称阻抗 8Ω 推荐功放机 600 to 800 Watts into 8Ω 尺寸(高×宽×深) 600×410×365mm 净重(只) 19kg | 台 | 4 |  |
| 6 | 主功放 | 双边额定输出功率:（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）：8欧姆/2X400Ｗ 4欧姆/2X600Ｗ 桥接输出功率（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 8欧姆/1X1364Ｗ 4欧姆/1X1860Ｗ 最大平方根电压（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 57Ｖ 回转比率（ａｔ １ＫＨＺ）: 34Ｖ／ｕｓ 输入灵敏度（在额定输出，１ＫＨＺ）: 0.775Ｖ／1.0Ｖ／1.4Ｖ 总谐波失真（在１０％额定功率下，１KHZ）: <0.1% 互調失真标准（60HZ 7KHZ): ＜０．１％ 互调失真（3.15KHZ 15KHZ）；＜０．１％ 串音（1ＫＨＺ在１０％额定功率下）； ＜－80ｄＢ 频响（ref 1kHZ): 20HZ...20kHZ (0-2dB) 输入电阻（２０hZ...20KHZ ,balanced)； 20k〇/平衡,10K〇非平衡 阻尼系数（at100HZ /1KHZ 8〇)； >300 信噪比（A weighted)； 105dB 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热：前面板到后面板 尺寸（WxDxH):483x430x88mm 净重:18kg 毛重：20kg | 台 | 2 |  |
| 7 | 中置功放 | 双边额定输出功率:（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）：8欧姆/2X400Ｗ 4欧姆/2X600Ｗ 桥接输出功率（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 8欧姆/1X1364Ｗ 4欧姆/1X1860Ｗ 最大平方根电压（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 57Ｖ 回转比率（ａｔ １ＫＨＺ）: 34Ｖ／ｕｓ 输入灵敏度（在额定输出，１ＫＨＺ）: 0.775Ｖ／1.0Ｖ／1.4Ｖ 总谐波失真（在１０％额定功率下，１KHZ）: <0.1% 互調失真标准（60HZ 7KHZ): ＜０．１％ 互调失真（3.15KHZ 15KHZ）；＜０．１％ 串音（1ＫＨＺ在１０％额定功率下）； ＜－80ｄＢ 频响（ref 1kHZ): 20HZ...20kHZ (0-2dB) 输入电阻（２０hZ...20KHZ ,balanced)； 20k〇/平衡,10K〇非平衡 阻尼系数（at100HZ /1KHZ 8〇)； >300 信噪比（A weighted)； 105dB 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热：前面板到后面板 尺寸（WxDxH):483x430x88mm 净重:18kg 毛重：20kg | 台 | 1 |  |
| 8 | 低音功放 | 双边额定输出功率:（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）：8欧姆/2X600Ｗ 4欧姆/2X900Ｗ 桥接输出功率（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 8欧姆/1X1860Ｗ 4欧姆/1X2430Ｗ 最大平方根电压（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 69Ｖ 回转比率（ａｔ １ＫＨＺ）: 34Ｖ／ｕｓ 输入灵敏度（在额定输出，１ＫＨＺ）: 0.775Ｖ／1.0Ｖ／1.4Ｖ 总谐波失真（在１０％额定功率下，１KHZ）: <0.1% 互調失真标准（60HZ 7KHZ): ＜０．１％ 互调失真（3.15KHZ 15KHZ）；＜０．１％ 串音（1ＫＨＺ在１０％额定功率下）； ＜－80ｄＢ 频响（ref 1kHZ): 20HZ...20kHZ (0-2dB) 输入电阻（２０hZ...20KHZ ,balanced)； 20k〇/平衡,10K〇非平衡 阻尼系数（at100HZ /1KHZ 8〇)； >300 信噪比（A weighted)； 105dB 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热：前面板到后面板 尺寸（WxDxH):483x430x88mm 净重:22kg 型号 M-600 M-800 M-1000 M-1200 M-1500 立体声 模式： 8Ω额定功率： 600W 800W 1000W 1200W 1500W 4Ω额定功率： 900W 1200W 1500W 1800W 2250W 桥接单 声道模式： 8Ω额定功率： 1860W 2000W 3100W 3720W 4650W 4Ω额定功率： 2430W 2350W 4050W 4860W 6075W | 台 | 1 |  |
| 9 | 返听功放 | 双边额定输出功率:（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）：8欧姆/2X400Ｗ 4欧姆/2X600Ｗ 桥接输出功率（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 8欧姆/1X1364Ｗ 4欧姆/1X1860Ｗ 最大平方根电压（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 57Ｖ 回转比率（ａｔ １ＫＨＺ）: 34Ｖ／ｕｓ 输入灵敏度（在额定输出，１ＫＨＺ）: 0.775Ｖ／1.0Ｖ／1.4Ｖ 总谐波失真（在１０％额定功率下，１KHZ）: <0.1% 互調失真标准（60HZ 7KHZ): ＜０．１％ 互调失真（3.15KHZ 15KHZ）；＜０．１％ 串音（1ＫＨＺ在１０％额定功率下）； ＜－80ｄＢ 频响（ref 1kHZ): 20HZ...20kHZ (0-2dB) 输入电阻（２０hZ...20KHZ ,balanced)； 20k〇/平衡,10K〇非平衡 阻尼系数（at100HZ /1KHZ 8〇)； >300 信噪比（A weighted)； 105dB 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热：前面板到后面板 尺寸（WxDxH):483x430x88mm 净重:18kg 毛重：20kg | 台 | 1 |  |
| 10 | 补声功放 | 双边额定输出功率:（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）：8欧姆/2X400Ｗ 4欧姆/2X600Ｗ 桥接输出功率（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 8欧姆/1X1364Ｗ 4欧姆/1X1860Ｗ 最大平方根电压（ＴＨＤ＝１％ １ＫＨＺ）: 57Ｖ 回转比率（ａｔ １ＫＨＺ）: 34Ｖ／ｕｓ 输入灵敏度（在额定输出，１ＫＨＺ）: 0.775Ｖ／1.0Ｖ／1.4Ｖ 总谐波失真（在１０％额定功率下，１KHZ）: <0.1% 互調失真标准（60HZ 7KHZ): ＜０．１％ 互调失真（3.15KHZ 15KHZ）；＜０．１％ 串音（1ＫＨＺ在１０％额定功率下）； ＜－80ｄＢ 频响（ref 1kHZ): 20HZ...20kHZ (0-2dB) 输入电阻（２０hZ...20KHZ ,balanced)； 20k〇/平衡,10K〇非平衡 阻尼系数（at100HZ /1KHZ 8〇)； >300 信噪比（A weighted)； 105dB 电源要求：AC-230V 50HZ-60HZ） 保护：限幅，热保护，短路 散热：前面板到后面板 尺寸（WxDxH):483x430x88mm 净重:18kg 毛重：20kg | 台 | 2 |  |
| 11 | 32路数字调音台 | 32通道高品质数模结合型调音台 24路话筒输入，带有 48V幻象供电，每通道带有HPF 32个线路输入 (24个单声道和 4个立体声) 6个AUX发送 + 2个FX发送 4 GROUP母线 + ST母线 2 Matrix 输出 1 个单声道输出 录音棚〜分布式A类 “D-PRE”话放， 内部配置复合晶体管倒相电路 具音乐韵味的 X-pressive EQ功能源于Yamaha久负盛名的VCM技术 专业单旋钮压缩器，带有LED指示灯 双重数字效果处理器:REV-X和Classic SPX Stereo Hybrid Channels (立体声混合型通道) iPod/iPhone的数字式连接， 用于音频播放与DSP控制 MGP Editor可以通过iPod/iPhone详细控制和操作DSP设置 耐久、紧凑而坚固的粉末喷涂金属外壳从已连接的 USB 设备中回放或录音到该 USB 设备31段 GEQ，具备可选的 9 个 flex 频段或 14 个固定频段模式三段式主压缩器可以分配到立体声母线 | 台 | 1 |  |
| 12 | 数字会议系统主机 | 本会议系统具有高性价比、超简化的设备、人性化的技术操作。 每一台中央处理器可连70个话筒单元，增加扩展器可支持256个单元， 旨在促进全世界人民之间的交流与沟通；广泛应用于任何规模的大厅、宾馆、 银行、公司会议厅及国际大型多种语言会议中心。 控制面板采用LCD 屏显示系统设置及工作状态。更加直观和人性化。 设有背景音乐音量和总音量输出调节器。 多种工作模式:限制模式/先进先出模式/全开放模式/主席优先模式. 同时最多使用6个主席单元，主机20米延长线。 超强搞抗干扰能力,开机自检功能保证运作正常。 系统主机内置USB录音功能，MP3播放背景音乐，歌曲时间选择等功能。 参数： 输出阻抗：REC：200&#937;,LINE：200&#937;B,ALANCE：300&#937;,UNBALANCE：400&#937; 输入阻抗：LINE：50K&#937;,PBIN：50K&#937;讯噪比 S/N：78dB（1KHzTHD1%） 额定电压 ：AC220V&#177;10% 50Hz USB UP DOWN频率响应：20Hz-20KHz 尺寸 Size：485X220X88mm（19&#8221;国际标准机架） MP3功能介绍1、-VOL音量减少/-VOL/+VOL MENU SYSTEM MIC-SP BP-IN&#9;DISPLAY FUNCTIONSENTER ESC POWER 消耗功率：50W，静态功率：20W，最大功率：160W净重：15Kg一首歌或上一段录音上 +VOL音量增加一首歌或下一段录音下 MENU放及暂停播键 单，长按3秒进入菜录音状态 硬盘录音机播放背景音乐CD USB UP DOWN | 台 | 1 |  |
| 13 | 数字会议系统主席单元 | 麦克风内置单片机控制电路 采用超长寿命、无噪音轻触开关 38CM话筒长度，采用铜金属紧固罗环接口，接触更好。 内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小 高效的啸叫抑制功能,超强拾音效果 麦克风开启时，音头红色工作指示灯发亮， 主席单元优先发言权开关， 可随时关闭所有列席的代表单元 类型：电容式 指向性：单一指向性 频率响应：50Hz-17000Hz 灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 输入电压：DC 18V（中央处理器供电） 输入导线：2米+1米 T字型两公一母8P屏蔽线 咪杆长度分别：长杆38cm 短杆27cm | 只 | 1 |  |
| 14 | 数字会议系统客席单元 | 麦克风内置单片机控制电路 采用超长寿命、无噪音轻触开关 38CM话筒长度，采用铜金属紧固罗环接口，接触更好。 内置高保真电容音头,使声音还原好、清晰度高、噪音小 高效的啸叫抑制功能,超强拾音效果 麦克风开启时，音头红色工作指示灯发亮， 主席单元优先发言权开关， 可随时关闭所有列席的代表单元 类型：电容式 指向性：单一指向性 频率响应：50Hz-17000Hz 灵敏度：-45±3dB @ 1KHz 输入电压：DC 18V（中央处理器供电） 输入导线：2米+1米 T字型两公一母8P屏蔽线 咪杆长度分别：长杆38cm 短杆27cm | 只 | 11 |  |
| 15 | 超指向鹅颈有线话筒 | 外观漂亮：坚固，全新设计开模具制作！ 底座结构：采用合金壳体及ABS复合构造！ 整体结构：咪杆与底座采用拆装组合方式！ 咪杆可选配：咪杆可以提供多达5种款式可选！长度从180至480mm 拾音灵敏度：-38dB 电源供应：AA电池3V或48V幻像（可以配套到最简单居委会工程或大会议室工程） 指向性：180和330咪杆采用超指向性！标配480咪杆等采用心形指向！ 具备抗手机射频脉冲信号干扰强力！ 静音开关：采用橡胶软开关，手感舒适！开关可达10000次开关寿命！内部采用电子静音线路，绝无开关冲击声及静音达全频-70dB！（硬件开关只能做到1K时-30dB） | 只 | 14 |  |
| 16 | 无线手持话筒（一拖二） | 工作频率：740-790MHz 调制方式：宽带FM 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005% 动态范围：100dB 最大偏移：±45KHz，水平限度 音频频率响应：80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真：≤0.5% 有效使用距离：60m(标准的情况下） 静噪深度控制：音码及杂讯锁定”双重静音控制 工作环境温度：－10℃--＋50℃ | 套 | 1 |  |
| 17 | 无线领夹话筒（一拖二） | 系统指标 射频范围:735.05-795.05MHz (A通道：735-765，B通道：765-795） 可用带宽:每通道30MHz (一共60MHz) 调制方式:FM调频 信道数目:红外线自动对频300信道 使用温度: 摄氏零下18度到摄氏50度 静噪方式：自动噪声检测及数字ID码静噪 偏移度:45KHz 动太范围:>110dB 音频响应:60Hz-18KHz 综合信噪比:>105dB 综合失真:<0.5% 接收机指标: 接收方式:二次变频超外差,双调谐真分集接收 振荡方式:PLL锁相环 中频频率:第一中频:110MHz,第二中频:10.7MHz 天线接口:TNC座 显示方式: LCD 灵敏度:-100dBm(40dB S/N) 杂散抑制:>80dB 音频输出:非平衡:+4dB(1.25V)/5KΩ 平衡:+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压:DC12V 供电电流:450mA 发射机指标:(908发射） 振荡方式:PLL锁相环 输出功率:3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池:2节"1.5V5号"电池 电流:<100mA(HF),<80mA(LF) 使用时间(碱性电池):大功率时约8小时. | 套 | 1 |  |
| 18 | 落地式演讲话筒 | 一、技术参数： 换能方式：电容式 频率响应：30Hz-16KHz 指向性：心型指向 输出阻抗：75Ω 输出：三芯片卡式（平衡/不平衡） 灵敏度：-43dB±2dB 参考拾音距离：10-300cm 供电电压：DC48V 高低角度任意自如调节灵活方便。 最高可调到1.65m 二、出厂标准配置： 整套传声器（包括音头、连接咪管、支架、底座） 1套 6.0MM双芯20米连接线 一条。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 数字处理器 | 存储：预设8组 ● 输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 ● 输出通道功能：8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 ● 采样频率：48kHz ● 输入到输出动态范围：>110dB ● 幻像供电：DC 48V ● 输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz ● 通道隔离度：105dB ● 频率响应：20～20kHz (±0.5dB) ● 总谐波失真(THD+N)：≤0.005% @1kHz，+4dBu ● 最大输入增益：54dB ● 输入阻抗：2KΩbalance ● 输出阻抗：100 ohm ● 最大输出电平：20dBu ● 电源要求：AC 110V~230V AC， 50Hz /60Hz ● 功率：70W ● 尺寸大小（宽x深x高）：484mmx260mmx44mm ● 重量：3.1kg ● 工作温度：0 -40 ℃ | 台 | 1 |  |
| 20 | 数字音频传输系统 | 存储：预设8组 ● 输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 ● 输出通道功能：8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 ● 采样频率：48kHz ● 输入到输出动态范围：>110dB ● 幻像供电：DC 48V ● 输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz ● 通道隔离度：105dB ● 频率响应：20～20kHz (±0.5dB) ● 总谐波失真(THD+N)：≤0.005% @1kHz，+4dBu ● 最大输入增益：54dB ● 输入阻抗：2KΩbalance ● 输出阻抗：100 ohm ● 最大输出电平：20dBu ● 电源要求：AC 110V~230V AC，50Hz /60Hz ● 功率：60W ● 尺寸大小（宽x深x高）：484mmx260mmx44mm ● 重量：3.0kg ● 工作温度：0 -40 ℃ | 台 | 2 |  |
| 21 | 数字音频传输系统 | 存储：预设8组 ● 输入通道功能：前置放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 ● 输出通道功能：8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器 ● 采样频率：48kHz ● 输入到输出动态范围：>110dB ● 幻像供电：DC 48V ● 输入共模抑制：75dBu @ +20dBu , 60Hz ● 通道隔离度：105dB ● 频率响应：20～20kHz (±0.5dB) ● 总谐波失真(THD+N)：≤0.005% @1kHz，+4dBu ● 最大输入增益：54dB ● 输入阻抗：2KΩbalance ● 输出阻抗：100 ohm ● 最大输出电平：20dBu ● 电源要求：AC 110V~230V AC，50Hz /60Hz ● 功率：60W ● 尺寸大小（宽x深x高）：484mmx260mmx44mm ● 重量：3.0kg ● 工作温度：0 -40 ℃ | 台 | 2 |  |
| 22 | 智能混音器 | 八路混音器 | 台 | 2 |  |
| 23 | 定向天线 | l机箱规格：EIA标准1U l频率范围：400-1000MHZ lRF输出增益：1dB±1dB l输出三阶交调截取点：+14dBm l噪声指数：<2 dB l系统抗阻：50欧姆 l天线输入接头供电：8V/80mA DC | 台 | 4 |  |
| 24 | 8路电源时序器 | • 产品参数 ·额定输出电压：交流220V.50Hz ·额定输出电流：30A ·可控制电源： 8路 ·每路动作延时时间：1秒 ·供电电源: VAC 50/60Hz 25A ·每路输出带指示灯 ·钥匙开关控制电源 ·单路额定输出电源： 20A | 台 | 2 |  |
| 25 | 音箱吊架 |  | 批 | 1 |  |
| 26 | 网络机柜 | 2米 | 个 | 1 |  |
| 27 | 辅材 | 连接线、扎带、管材 | 批 | 1 |  |

二、设备安装及售后服务要求

1、安装地点：重庆市江津区中心医院儿科大楼多功能学术报告厅；

2、完工时间：中标后30日历天内；

3、踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘；

4、免费质保期为3年，从竣工验收合格后的次日算起。质保期内，出现的质量问题，买方有权提出退货、更换，卖方无条件负责维修。

| 序号 | 产品名称 | 品牌/规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 60KVA（工频机60KVA/功率48KW，内置纯铜隔离变压器，三进三出） | 1台 | 输入380V/ 输出380V； LCD中文显示屏 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 12V150AH | 32只 | 最大重量1300KG |
| 3 | 电池柜 | 国产优质 / A40节 | 1个 |  |
| 4 | 电池总空开及配电箱 | 配电箱定做 / 配置德力西3P150A空开 | 1项 |  |
| 5 | 电池与电池连接线 | 国标/渝丰或南方BVR-25平方（定做含插簧鼻和绝缘套） | 1项 |  |
| 6 | UPS输入输出连接线 | 国标/渝丰或南方BVR-25平方 | 1项 |  |

分包二：UPS电源

二、UPS招标技术参数

★1、工频机内置纯铜隔离变压器CP60KVA，功率≥48KW，380V输入，380V/220V输出均可，双变换在线式，5.7英寸LCD中英文显示面板。

★2、输入电压范围380VAC±25%,频率范围50/60Hz±10%；输出电压：220/380VAC±1%。

★3、冗余并机模式：可支持8台并机，按UPS大小自动分配负载量；并采用IGBT技术。

4、逆变器效率93%以上，输入输出功率均大于0.8。

5、带输出隔离变压器，保证负载和公用电网全隔离。

6、智能调速风扇，低噪音。

7、逆变过载能力：100%负载长期运行，125%负载30分钟，150%负载1分钟，大于150%负载300ms。

8、自我诊断，纪录工作历史数据500条以上。

9、含RS232\SNMP等多种智能通讯接口，能实现UPS的智能监控，可选手机短信报警功能，UPS制造商需具有《计算机软件著作权登记证书》。

10、主机为双CPU控制智能双变换在线设计，内置自动和手动维修旁路开关，带智能电池管理功能，有效延长电池寿命。

11、充电电流6～30A可调。

★12、UPS主机电池电压灵活变动，标称直流电压384V，可设置（30节至34节可调）。

13、可选C级防雷。

14、符合EMC标准：EN 62040-1:2008/A1:2013 、 EN 62040-2:2006/AC:2006 、 EN 61000 - 3- 2: 2006+A1:2009+A2:2009。

15、蓄电池型号为：12V150AH *32节，蓄电池外观：不得有变形、漏液、裂纹及污迹，标志要清晰。

★16、提供竞标UPS和蓄电池厂家的ISO质量管理体系认证证书、ISO环境管理体系认证证书、OHSAS职业健康管理体系认证证书、CE认证、泰尔产品认证证书及泰尔产品检验报告（复印件）。并同时提供蓄电池全国工业品生产许可证（复印件），为了防止蓄电池爆裂或燃烧，要求蓄电池槽盖的阻燃性能符合GB/T2408-2008(8.4.1HB水平级/9.4V-0垂直级)的阻燃要求。

17、为保证UPS和蓄电池产品的质量，供货时采购人有权随机抽取任一货物送权威专业的检测机构进行检测，检测值应符合招投标要求的参数，产品检测不合格的费用由供应商承担。

18、质保要求：本项目所有货物质保期三年。为了保证货物质量和原厂标准售后服务，供货时必须提供UPS和蓄电池制造商出具盖鲜章的<项目授权书><原厂售后服务承诺函>，供应商需提供每年一次免费上门技术巡检服务。

19、建议投标单位自行勘察设备安装现场，并充分了解设备安装条件和施工环境。

说明：以上带“★”的为关键要求参数，投标产品必须满足。

三、设备安装及售后服务要求

1、全部设备必须是原厂正规全新原装正品，免费质保期3年。

2、质保期内免费上门维修，免费安装调试，供应商需提供每年一次免费上门技术巡检服务。

3、提供设备的终身免费软件升级服务、免费培训承诺，免费电话咨询服务。

4、供货时间：中标并签订合同后七个工作日。

第三部份  采购项目谈判要求

一、参加竞争性谈判的供应商须为信誉好、实力强，有采购项目要求相应资质的且符合《政府采购法》第二十二条规定的法人、其他组织。

二、投标供应商应提供报价（该报价不得超过预算最高价,否则视为无效投标），包含该项目所有安装调试及售后服务等内容，达到采购方使用要求完成验收，涉及的所有费用。

三、供应商提供的设备或配件必须是全新的，且符合国家质量检测标准。该设备能够满足采购人要求，产品质量稳定，售后服务方便、快捷。

四、供应商须由法定代表人或其代理人（须提供法人代表签字并盖章的授权委托书）参加谈判，随时对评委的询问予以解答。法定代表人或其代理人参加谈判时，须携带身份证或其他有效证件，以备检查。

五、谈判文件应包含：投标货物一览表、产品技术说明文件。

六、医院组建三名以上谈判小组，其成员由有关技术、经济等方面的专家参加，谈判小组负责全部谈判过程。

七、如果出现谈判截止时间后参加谈判的供应商不足三家或符合条件的供应商不足三家，谈判小组有权宣布终止谈判（竞争性谈判采购项目开始后，符合条件的供应商不足三家的，经医院领导同意，可以继续按照公平、公正和竞争原则，进行竞争性谈判采购）。

八、谈判原则执行“公开、公平、公正”的原则。每个投标供应商都有两次报价的机会（包含第一次报价）对所有供应商的谈判文件评估都采用相同的程序和标准。

九、本次谈判采取两次报价的方式（第一次在投标书中公开报价，第二次现场单独报价），在符合采购需求、质保期限、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价（即最低评标价）的供应商作为成交供应商；如果质量与服务等没有一致性，将由使用科室和现场评标代表确定成交供应商（即不以最低的报价作为获得谈判成功的唯一依据）。

十、确定中标人：无特殊情况，在现场确定中标结果。

十一、获得谈判成功的供应商应在十日内到重庆市江津区中心医院签订书面合同。

十二、未经采购人同意，成交供应商不得转让合同。

十三、付款方式：验收合格使用正常后付全款的95%，留5%作质量保证金。质保期满后无质量问题付清全款。

十四、本谈判文件未作明示的事项按《政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》中的规定执行。